Крепление осуществляется при помощи высококачественной 3М пленки, дающей высокую прочность и химическую стойкость соединения. Она позволяет без лишних сложностей произвести монтаж накладок, не нарушая эстетику изделия.

 

Рекомендации по установке:
Не рекомендуется устанавливать накладки в дождливую и холодную погоду.  
1) Перед установкой очистите поверхность от пыли, грязи, масла и других загрязнений. В качестве ветоши следует применять материалы, не оставляющие волокна и нити. 
2) После этого обезжирьте место установки спиртом (не следует использовать бытовые и промышленные растворители). 
3) Снимите виниловую пленку, предохраняющую липкую ленту и установите накладки на выбранное место. 
4) Прижмите их таким образом, чтобы они плотно прилегали к поверхности установки. Убедитесь, что нет никаких щелей и зазоров между ними и кузовом автомобиля.