Подключаем белый штекер проводки к левой кнопке MUTE, черный штекер проводки к правой кнопке MODE. Кнопки собраны.

Что потребуется:

1) Баллонный ключ (есть в стандартном наборе машины).

2) Ключ на 10 (есть в стандартном наборе машины).

3) Отвертка (ключ) с наконечником torx t-40 (звездочка).

4) Что-нибудь тонкое и острое, типа канцелярского ножа.

Последовательность действий:

1) Открываем капот и с помощью ключа на 10 снимает одну клемму с аккумулятора (любую можно). Это делается для того, чтобы не сработала подушка безопасности.

2) Берем отвертку с наконечником torx t-40 (звездочка).

3) По бокам руля есть два отверстия, в которых затянуты болты под вышеупомянутую отвертку (они держат подушку безопасности) выкручиваем.

4) Аккуратно снимаем подушку безопасности.

5) Отсоединяем белый разъем от колодки и разъем на подушке безопасности (там как раз поддеть нужно чем-то острым защелку).

6) Выравниваем руль (очень четко прямо) и баллонником откручиваем гайку (тут лучше что бы кто-то держал руль дабы не крутился - но тут для удобства, можно и одному справиться).

7) Упираемся ногами в пол и просто с усилием тянем на себя (не дергаем а именно тянем) - снимается руль.

8) Устанавливаем кнопки вместо заглушек. Ставим новый руль обратно (так же прямо), подсоединяем разъем кнопок, затягиваем гайку баллонником (желательно что бы руль так же держали - но тут для удобства, можно и одному справиться).

9) Подключаем подушку и ставим назад, затягиваем боковые болты крепления подушки, возвращаем клемму аккумулятора в исходное положение, закрываем капот, убираем инструменты.